## Slide 1: §1.2 Syslab软件界面和工具箱
§ 1.2.1 Syslab软件工作界面
§ 1.2.2 资源管理器及文件管理
§ 1.2.3 工具箱管理
§ 1.2.4 命令行窗口基本命令

## Slide 2
清楚Syslab软件界面分布
学会资源管理器文件管理，包括创建和调用文件
学会用同元官方工具箱
了解第三方工具箱下载、安装和加载
学习目标

## Slide 3: §1.2.1 Syslab软件工作界面——界面布局
3.左侧边栏
5. 命令行窗口
M语言兼容工具
4.代码编辑器
2. 工具栏
6.工作区
提供平台快捷操作按钮
编写代码，支持对不同语言代码（Julia\M）文本编辑功能,默认Julia。适用于需要保存为文件再调用执行程序，分为脚本文件和函数文件，文件后缀为jl
提供资源管理器、搜索、调试和包管理器四个功能，点击展开功能面板
交互式解释器（缩写 REPL）用于终端交互， 可输入变量、函数、命令，逐行输入命令，并执行，同时显示结果.，称为命令式编程
在提示符Julia>后，才能输入
7、状态栏
用于提示状态信息，目前状态为Julia
用户和syslab人机交互时产生信息存放在当前内存的工作区中，并列表显示这些变量、函数、模块等名称、值、大小和类型等信息
1. 主菜单5个
交互式编程环境
Notes: 在Julia>提示下，才能输入

## Slide 4
§1.2.1 Syslab软件工作界面——界面布局
主菜单5个
§ 1.2.1.1 主页主菜单
§ 1.2.1.2 绘图主菜单
§ 1.2.1.3 APP主菜单
§ 1.2.1.4 视图主菜单
§ 1.2.1.5 帮助主菜单

## Slide 5: §1.2.1.1主页主菜单———1. 工具栏及各种语言文件
主页工具栏分6个功能区：文件、变量、运行、调试、编辑、Sysplorer、环境、M语言
点击“新建” ，下拉菜单显示Julia、Python、M语言可供选择
兼容 Python 和 M 语言，支持与 Python、C/C++、Fortran、M、R 等编程语言的相互调用
新建文件默认为采用Julia语言编写
代码文件运行、调试和编辑
需装sysplorer软件
Notes: 提供代码调试器，支持对代码文件的单步调试、断点调试、添加监视、查看调用堆栈等

## Slide 6: §1.2.1.1主页主菜单——2. 工具栏中 M语言
可以设置M搜索路径
点击 ‘启动M命令行窗口’启动M语言
当命令行窗口显示mlang>，表示进入M语言编辑
按退格键Backspace，退出M语言，回到julia命令行
2023b有M语言兼容工具箱，无需安装matlab，不用修改源代码，直接在Syslab运行
2024a版M语法及程序行为兼容度超过 97%
M语言兼容工具TyMLang，无需安装MATLAB,无需修改源码，即可运行M代码
Notes: 在julia命令行中敲入：
using TyMLangCore
TyMLangCore.use_mrepl!()

## Slide 7: §1.1.2.1主页主菜单——2. 工具栏中 M语言
2023MWORKS.Syslab相对对标软件，函数覆盖率超90%,2024a核心函数平均运行耗时约为M软件60%
已知薄板四边温度
求薄壁铁板心部温度
Ta=(10+20+Tb+Tc)/4
Tb=(20+40+Ta+Td)/4
Tc=(10+30+Ta+Td)/4
Td=(30+40+Tb+Tc)/4
例
横竖各等分2份，4个线性方程结果
a
b
c
d
10
10
20
20
40
40
30
30
a=[1 -0.25 -0.25 0;-0.25 1 0 -0.25; -0.25 0 1 -0.25;0 -0.25 -0.25 1];
b=[7.5;15;10;17.5];
Ti=inv(a)*b
Julia代码和M语言代码一样
MATLAB文件temp4.m
Julia文件temps4.jl
课堂练习2
请在mworks syslab命令窗口运行解线性方程组的代码，提供运行结果
Notes: #采用稀疏矩阵的雅可比迭代法求根julia语言程序
#创建方程的系数矩阵A和常向量b的稀疏矩阵
N=100;
t_u = 20; #顶边温度
t_d = 30; #底边温度
t_l = 10; #左边温度
t_r = 40; #右边温度
A=spzeros(N * N, N * N); #创建系数矩阵的零稀疏矩阵
b=spzeros(N * N, 1);#构造N^2维零稀疏向量b
for i = 1:N*N #矩阵A的主对角线元素都是4
A[i, i] = 4
end
for i = 1:N*N #给矩阵A和向量b赋值
if i <= N #给向量b中和上边界节点对应的分量赋值
b[i] = t_u
end
if mod(i, N) == 0 #给向量b中和右边界节点对应的分量赋值
b[i] = b[i] + t_r
end
if mod(i, N) == 1 #给向量b中和左边界节点对应的分量赋值
b[i] = b[i] + t_l
end
if i > N * (N - 1) #给向量b中和下边界节点对应的分量赋值
b[i] = b[i] + t_d
end
if i > N #给矩阵A中和上边界无关的节点所对应的元素赋值
A[i, i-N] = -1
end
if mod(i, N) != 1 #给矩阵A中和左边界无关的节点所对应的元素赋值
A[i, i-1] = -1
end
if mod(i, N) != 0 #给矩阵A中和右边界无关的节点所对应的元素赋值
A[i, i+1] = -1
end
if i <= N * (N - 1)#给矩阵A中和下边界无关的节点所对应的元素赋值
A[i, i+N] = -1
end
end
#雅可比迭代法解方程
x=spzeros(N^2,1) #x根的占位零稀疏矩阵
x0 = spzeros(N^2, 1); #定义x0为稀疏矩阵
D = diagm(diag(A)); #求A的对角矩阵
L = -tril(A, -1); #求A的下三角阵
UU = -triu(A, 1); #求A的上三角阵
BB = D \ (L + UU);
f = D \ b;
x = BB * x0 + f; #迭代解
n = 1 #迭代次数
while norm(x - x0) >= 10e-6
global x0
global x
x0 =x
x = BB * x0 + f
global n
n = n + 1
end
x
U = [eye(N^2, N^2) x] #单位矩阵和x列向量必须空格
X=U[:,end]
B=spzeros(N,N);
for i=1:N #把矩阵U的最后一列按矩阵形式赋给B
for j=1:N
B[i,j]=U[N*(i-1)+j,N*N+1];
end
end
T=zeros(N+2,N+2)
T[2:N+1,2:N+1]=B; #把钢板内部温度和和四周温度值放入矩阵T中
T[1,2:N+1].=t_u; #传播运算
T[N+2,2:N+1].=t_d;
T[2:N+1,1].=t_l;
T[2:N+1,N+2].=t_r;
T[[1,N+2],[1,N+2]].=NaN; #矩阵四个角没有温度值，故把非数NaN放入
Tr=reverse(T)
Trr=reverse(Tr,dims=2)
c=contourf(Trr)
clabel(c,inline=false, fontsize=10, colors="k")
colorbar(c)
正在运行 jacobisp.jl┌ 警告：在软作用域中对“x0”的赋值不明确，因为存在同名的全局变量：“x0”将被视为新变量地方的使用“local x0”取消显示此警告，或使用“global x0”分配给现有全局变量以消除歧义。
正在运行 jacobisp.jl┌ 警告：在软作用域中对“x0”的赋值不明确，因为存在同名的全局变量：“x0”将被视为新变量地方的使用“local x0”取消显示此警告，或使用“global x0”分配给现有全局变量以消除歧义。
%t_r=input('temperature right:');
%创建方程的系数矩阵A和常向量b的稀疏矩阵
N=50;
t_u = 20; %顶边温度
t_d = 30; %底边温度
t_l = 10; %左边温度
t_r = 40; %右边温度
A=zeros(N*N);b=zeros(N*N,1); % 构造N^2×N^2零矩阵A；构造N^2维零向量b
for i=1:N*N % 矩阵A的主对角线元素都是4
A(i,i)=4;
end
for i=1:N*N; % 给矩阵A和向量b赋值
if i<=N % 给向量b中和上边界节点对应的分量赋值
b(i)=t_u;
end
if mod(i,N)==0 % 给向量b中和右边界节点对应的分量赋值
b(i)=b(i)+t_r;
end
if mod(i,N)==1 % 给向量b中和左边界节点对应的分量赋值
b(i)=b(i)+t_l;
end
if i>N*(N-1) % 给向量b中和下边界节点对应的分量赋值
b(i)=b(i)+t_d;
end
if i>N % 给矩阵A中和上边界无关的节点所对应的元素赋值
A(i,i-N)=-1;
end
if mod(i,N)~=1 % 给矩阵A中和左边界无关的节点所对应的元素赋值
A(i,i-1)=-1;
end
if mod(i,N)~=0 % 给矩阵A中和右边界无关的节点所对应的元素赋值
A(i,i+1)=-1;
end
if i<=N*(N-1) % 给矩阵A中和下边界无关的节点所对应的元素赋值
A(i,i+N)=-1;
end
end
%雅可比迭代法解方程
A=sparse(A);
b=sparse(b);
x0=sparse(zeros(N^2,1)) ; %定义x0为稀疏矩阵
D=diag(diag(A)) ; %求A的对角矩阵
L=-tril(A,-1) ; %求A的下三角阵
UU=-triu(A,1) ; %求A的上三角阵
BB=D\(L+UU) ;
f=D\b ;
x=BB*x0+f ; % 迭代解
n=1 %迭代次数
while norm(x-x0)>=eps
x0=x;
x=BB*x0+f
n=n+1
end
x
%绘制温度场
U=[eye(N^2,N^2),x] %创建单位矩阵和根的增广矩阵
for i=1:N % 把矩阵U的最后一列按矩阵形式赋给B
for j=1:N
B(i,j)=U(N*(i-1)+j,N*N+1);
end
end
T(2:N+1,2:N+1)=B; % 把钢板内部温度和和四周温度值放入矩阵T中
T(1,2:N+1)=t_u;
T(N+2,2:N+1)=t_d;
T(2:N+1,1)=t_l;
T(2:N+1,N+2)=t_r;
T([1,N+2],[1,N+2])=NaN; % 矩阵四个角没有温度值，故把非数NaN放入
T % 显示计算结果
tt=flipud(T)
c=contourf(tt)
clabel(c)
colorbar

## Slide 8
“Julia>”提示后，进入Julia模式，可输入代码，然后回车，显示结果
命令式编程：命令行窗口中逐行输入命令并且执行，适用于简单编程
如输入命令行后面分号（;）结尾，则此行命令结果将不会显示出来。
不管结果显示与否，每次运行命令行时，系统会自动创建特殊变量ans，并将ans绑定到刚运行结果
输入CTRL-D (按 Ctrl和d键)或exit()退出交互式会话
命令行窗口:交互式解释器，简称REPL，实时交互命令行窗口，是交互式编程环境
§1.2.1.1主页主菜单——3.命令行窗口REPL
Notes: 交互式命令行（现在被广泛称为REPL，即“real-eval-print loop”）(Read evaluate print loop)
不管结果显示与否，变量 ans 总会存储刚执行完代码的结果，需要注意的是，ans 只在交互式会话中才有

## Slide 9: §1.2.1 Syslab软件工作界面——1.2.1.2绘图主菜单
按ctrl选中工作区的x和y数据提供给绘图主页，点击绘图按钮直接打开图窗进行绘图
绘图app不用绘图函数直接绘图
绘图
选择工作区中变量传送到绘图主菜单
向量和矩阵数据可视化

## Slide 10: （2023b才建立app主菜单）
后续不断扩充工具箱
APP
§1.2.1 Syslab软件工作界面——1.2.1.3 APP主菜单

## Slide 11
视图由于语法高亮、行号显示、代码折叠
视图
视图
§1.2.1 Syslab软件工作界面——1.2.1.4视图主菜单
根据个人喜好用“视图”设计Syslab软件界面外观、布置、代码折叠与显示
界面外观颜色主题选择黑色

## Slide 12
在窗口敲入“？”自动生成“help?> ”帮助模式
§1.2.1 Syslab软件工作界面——1.2.1.5 帮助主菜单
点击帮助主菜单可帮助查看函数语法和示例
Syslab提供完善中文帮助系统，可查看函数语法和示例，两种方式

## Slide 13: § 1.2.2 资源管理器文件管理——1.文件新建、打开和调用
资源管理器提供目录结构树管理，支持对文件（或文件夹）的新增、删除、修改、查找等功能
目录结构树
资源管理器将当前文件夹下文件和子文件夹，以树形结构展示
新建文件或文件夹
点击四个按钮第1个，新建名为11-1.ji文件，并自动打开编辑器被进入11-1.ji编辑状态。
文件运行点击“ ”按钮 或命令窗口include调用
julia> include(“11.jl”) 结果11.5
打开目录上文件
单击目录树文件，并打开编辑器中文件，如11.jl，
建议文件最好保存在当前目录或搜索路径上，方便文件调用
注意

## Slide 14: § 1.2.2 资源管理器文件管理——用include调用文件
#调用资源管理器“D:/sysjulia/syslab_results文件夹中文件1ty.jl”
julia> include(“D:/sysjulia/syslab_results/1.jll”)
10-element Vector{Float64}:
75.99
91.97
105.71
123.2
⋮
203.21
226.5
249.63
include调用激活全局环境sysjulia工作目录，无需路径
julia> include(“11.jl”) #无带路径调用
julia> include(“路径/文件名.jl”)
include调用文件格式：
用include调用文件夹中文件，采用字符串形式，需要指明路径和文件名
julia> include(“文件名.jl”)

## Slide 15: § 1.2.2 资源管理器文件管理——当前目录和非当前目录文件调用
#资源管理器中子文件可用相对路径
julia> include(“matlabre/jbs.jl”)
结果([-0.18312282725866116, 2.5486713896633764],
#调用当前目录子文件夹的文件jbs.jl
julia> include("jbs.jl")
结果([-0.18312282725866116, 2.5486713896633764]
include调用非当前工作目录的文件的文件,必须带路径
设置子文件夹为当前工作目录后，include调用子文件夹文件可不带路径
文件保存在当前工作目录文件夹时，include调用当前目录下的文件，不用带路径
julia> include(“路径/文件名.jl”)
julia> include(“文件名.jl”)
建议文件最好保存在当前目录，include调用文件时无需添加路径，否则必加路径
注意

## Slide 16
注册库界面布局三部分：
①过滤框:
根据输入内容，对表格树进行显示内容过滤
②工具栏按钮：
更新注册表，刷新面板，添加注册包，选项设置等按钮
③表格树展示区：注册库列表
用于对注册包及函数的表格树展示,默认显示已安装库
§1.2.3 工具箱——包管理器(Package)
包管理器提供包创建、开发、安装、卸载、版本切换、依赖设置等功能，支持对开发包和注册包进行分类管理
注册库：提供已注册并提交到服务器管理的 Julia 包及管理
开发库：提供未注册、未提交到服务器的本地Julia包及管理
代表工具箱和模块
通过安装新注册包，可以有更丰富工具箱使用
同元基础库
两种库
初始包管理器面板默认为空面板，单击“刷新面板”，将已经安装好的包添加到包管理器面板中
Notes: 根据服务器类型不同，注册表又分为公有注册表和私有注册表。公有注册表对应公共服务器，私有注册表对应企业内部服务器。Registry.toml

## Slide 17
§1.2.3 工具箱管理——注册包添加和安装
添加注册包
单击添加注册包，从弹出下拉列表中选择需要添加的包，将该包添加到注册库后再安装
添加注册包REPLTreeViews
从对话框选择需要安装包，
对话框下拉列表包含注册表中的所有包
该包添加到注册库包
选包，右击选择安装
安装完成后提示信息安装注册包成功
Notes: 树形视图

## Slide 18
命令行窗口输入“]” 回车，进入包管理模式(@v1.9)pkg>，对包安装操作
退出pkg模式 退格键Backspace或Ctrl + C)
在pkg模式进行包管理
§1.2.3 工具箱——包安装的常用命令
Notes: 参看库的版本 st

## Slide 19
在REPL中输入]进入pkg模式
在pkg模式中输入:add 第三方工具箱名
使用Backspace或Ctrl+C)退出pkg模式
(@v1.9) pkg> add Example
安装 Example 包，Example.jl 是最简单的包，里面包含项目文件（Project.toml）、源码文件（src/Example.jl）、单元测试（test/runtests.jl）、帮助文档（docs）、许可说明（LICENSE.md）、包说明（README.md）、其它配置文件等。
(@v1.9) pkg>
§1.2.3 工具箱——命令安装包方式及示例
Resolving package versions...

## Slide 20
syslab帮助文档所有介绍函数第1行都是“using Pkg库名”
using TyPlot
x = 0:(pi / 100):(2 * pi);y = sin.(x);
plot(x, y)
首选项预加载常使用的同元工具箱，不用再using加载同元工具箱
x = 0:(pi / 100):(2 * pi);y = sin.(x);
plot(x, y)
§1.2.3 工具箱——使用using或import加载导入包
using(import) Pkg库名
usingPkg.Module库模块
using Pkg:Function库中函数
为了可直接调用函数，需要用using或import加载整个库或者库中的模块或函数
用同元工具箱以外的第三方包时，需用using加载第三方包,如julia官方库
Syslab集成julia官方所有注册库，均用using加载
Notes: Syslab集成julia官方所有注册库，
均可使用using直接加载

## Slide 21
一个函数同存在已经加载的两库时，使用时需标明函数库：
§1.2.3 工具箱———一个函数同存在两库时调用
# 梯度函数gradient同时存在TyMath库和TySymbolicMath库这两个库中
using TyMath
x = 1:3
fx=gradient(x) #调用梯度函数gradient
#结果WARNING: both TySymbolicMath and TyMath export "gradient"; uses of it in module Main must be qualified
ERROR: UndefVarError: `gradient` not defined（没有被定义提示，可能是函数命令存在两个库）
fx = TyMath.gradient(x) #调用梯度函数gradient，指明时TyMath库的梯度
#结果 1.0 1.0 1.0
库名.函数名

## Slide 22: §1.2.4 Syslab软件界面——命令行窗口基本命令
工具箱加载和安装 | using 或import
上一次运算的结果 | ans
中断命令执行,退出特殊模式 | Ctrl+C 组合键
清屏 | Ctrl+L 组合键
退出命令行窗口 | exit（） 或 Ctrl+D
运行程序文件 | include（“文件名.jl”）
查找 func 相关的帮助 | ？功能
查找 func 的所有定义 | apropos（“函数”）
命令行模式 | ;
包管理模式 | ]
帮助模式 | ?
查找特殊符号输入方式 | ?☆ # "☆" can be typed by \bigwhitestar<Tab>
退出特殊模式返回到命令行窗口 | 在空行上按退格键 Backspace
启动命令窗口Ctrl+M ctrl+o
关闭命令窗口Ctrl+D
清空命令窗口 Ctrl+L
窗口显示 (@v1.7) pkg> 进入工具箱安装模式
命令窗口敲入Shift+？进入帮助模式help?>
include运行Julia文件
如退出M语言模式mlag,pkg,help
clear( )清除工作区变量