## Slide 1: 《计算机网络》第1次作业
总分: 48
*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

## Slide 2
1.（12分） 主机甲通过2个路由器（存储转发方式）与主机乙互连，三段链路的数据传输速率均为24Mb/s，主机甲分别采用报文交换和分组大小为12kb的分组交换向主机乙发送一个大小为9.6Mb的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别是多少？
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
(注： 1k=103, 1M=106)
主观题
12分

## Slide 3
2.（10分）假定地面站与一颗深空探测器之间建立一条50Mb/s的链路。探测器距离地球约为2.25×108km，信号传播速度为3×108 m/s。请回答以下问题：
（1）计算该链路的最小RTT。
（2）以RTT作为延迟，计算该链路的“延迟×带宽”值。
（3）说明（2）中计算的“延迟×带宽”值的含义。
（4）假设地面站发出请求后，探测器立即返回一个大小为500MB的数据文件，忽略处理时延和排队时延，从发出请求到文件最后一位到达地球，最少需要多长时间？
(注： 1k=103, 1M=106)
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分

## Slide 4
3.（10分）如下图所示，主机A和B都通过20Mb/s链路连接到交换机 S。
在每条链路上的传播延迟都是15µs。S是一个存储转发设备，在它接收完一个分组后还需要25µs的处理时间才能开始转发。现需要从A向B发送12000bit数据，请计算：
（1）将全部数据作为一个分组发送时，从 A 开始发送到 B 完整接收数据需要多长时间？
（2）将数据划分为 2 个大小均为 6000 bit 的分组，并连续发送时，需要多长时间？
(注： 1k=103, 1M=106)
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
A
S
B
主观题
10分

## Slide 5
4.（6分）若某通信链路的数据传输速率为9600b/s，采用8种不同相位的PSK调制技术，则该链路的波特率是多少？
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
6分

## Slide 6
5.（10分）某通信信道的带宽为 4 kHz，信噪比为 30 dB，采用 16种不同相位的PSK调制技术。计算该信道的最大数据传输速率。
(注： log2(1001)≈9.97)
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分